ДОМ ЗДРАВЉА «ЧАЧАК» ЧАЧАК

Број: 3460-4

13.09.2019. године

Ч А Ч А К

Назив наручиоца: Дом здравља „Чачак“ Чачак Адреса наручиоца: ул. Веселина Миликић 9, Чачак Интернет страница наручиоца: www.domzdravljacacak.rs Врста наручиоца: Здравство Број одлуке: 3460-4 Датум доношења одлуке: 13.09.2019. године Врста предмета: Радови Назив и ознака из ОРН: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње

У складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 3460-3 од 13.09.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Дом здравља «Чачак» Чачак,  доносим

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА у поступку јавне набавке мале вредности број 16/2019 за јавну набавку радова: Радови на објектима Дома здравља „Чачак“ Чачак

Закључити уговор о јавној набавци радова: Радови на објектима  Дома здравља „Чачак“ Чачак, са понуђачем Занатска задруга “Универзал” – Чачак, назначеним под тачком 7)  ове Одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 30.08.2019.  године донео Одлуку о покретању јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности ( члан 39. ЗЈН ) број 3460.

| Редни број јавне набавке | 16 / 2019 |
| --- | --- |

- Предмет јавне набавке:

| Добра |  |
| --- | --- |
| Услуге |  |
| Радови | Радови на објектима Дома здравља „Чачак“ Чачак |

- Процењена вредност јавне набавке:

| Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) : | 2.016.700,00 динара |
| --- | --- |

| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА |
| --- |
| Редни број | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Вредност |
| 1 | Санација армирано бетонске конструкције прилазне рампе службе хитне помоћи (санирање оштећених места, чишћење бочних бетонских површина...). Обрачун паушално | kom. | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2 | Санација металне ограде на прилазној рампи службе хитне помоћи (замена оштећених делова, чишћење на делу челичне конструкције и фарбање челичне конструкције), као и челичне конструкције изнад малог улаза. Обрачун паушално | kom. | 1 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 3 | Скидање постојећег улегнутог асфалта, камене коцке и армирано бетонских делова на платоу испред улаза са планирањем подлоге уз збијање вибро плочом до збијености Ms=30 MPa. Сав скинути материјал утоварити у возило и одвести на депонију удаљену до 5,0 км. | m² | 230 | 470,00 | 108.100,00 |
| 4 | Набавка и уградња бетонских баштенских ивичњака. Обрачун по m' | m' | 75 | 1.200,00 | 90.000,00 |
| 5 | Набавка и уградња бехатон плоча дебљине 6 цм. на претходно припремљену подлогу. Обрачун по m² | m² | 230 | 1.380,00 | 317.400,00 |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА: | 725.500,00 |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЕДИЦИНЕ РАДА |
| Редни број | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Вредност |
| 1 | Скидање постојећег бетонског црепа са чишћењем челичном четком од маховине и цементног малтера. Обрачун по m² | m² | 50 | 500,00 | 25.000,00 |
| 2 | Скидање постојеће летве и фолије. Сав шут скинути са објекта, утоварити у возило и одвести на депонију удаљену до 5,0 км. Обрачун по m² | m² | 50 | 450,00 | 22.500,00 |
| 3 | Дашчање између дрвених биндера. Дашчање извести на следећи начин: за горњи појас биндера бочно укуцати летве 3x5 цм. преко којих се постављају ОСБ плоче дебљине 11 мм. Површина плоча за 2 цм. нижа од врха горњeг појаса биндера. Обрачун по m² | m² | 50 | 1.800,00 | 90.000,00 |
| 4 | Постављање паропропусне фолије Mastermax Pro "или одговарајуће" изнад дашчане опшивке. Обрачун по m² | m² | 50 | 250,00 | 12.500,00 |
| 5 | Дашчање крова кровним чамовим летвама димензија 5x5 цм. на потребном растојању. Обрачун по m² | m² | 50 | 350,00 | 17.500,00 |
| 6 | Демонтажа постојећих вандиксни, израда и монтажа нових од поцинкованог лима d=0,55 мм. RS 40 цм. Спој са зидом силиконирати. Извршити контролу лимова око продора вентилације и по потреби извршити замену или чишћење са заштитом премазом предвиђеним за ту намену. Обрачун по m' | m' | 25 | 1.600,00 | 40.000,00 |
| 7 | Постављање бетонског црепа. Предвиђена је замена до 20% црепа новим црепом. Ценом обухватити и постављање нових слемењака где је то потребно. Обрачун по m² за сав потребан материјал и рад. | m² | 50 | 1.750,00 | 87.500,00 |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЕДИЦИНЕ РАДА: | 295.000,00 |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ЦИГАНМАЛА |
| Редни број | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Вредност |
| 1 | Набавка и уградња снегобрана (да би се заштитили олуци од топљења и клизања снега). Обрачун по комаду | kom. | 350 | 85,00 | 29.750,00 |
| 2 | Скидање оштећених (одлепљених) маија и постављање нових или очишћених старих са затварањем малтером или пур пеном. Обрачун по комаду | kom. | 15 | 250,00 | 3.750,00 |
| 3 | Скидање постојеће темељне сокле од бетонских плоча (на већем делу плоче су одваљене и пропуштају воду поред тротоара у темеље). Након скидања извршити премазивање зида испод скинутих плоча пенетрационим премазом, затварање споја између тротоара и зида адекватном масом (Sika или Kribone "или одговарајуће"). Обрачун по m' | m' | 62 | 300,00 | 18.600,00 |
| 4 | Облагање сокле стиродуром дебљине од 2 до 5 цм, постављање мрежице у два слоја лепка са израдом фасаде као постојећа. Обрачун по m' | m' | 62 | 900,00 | 55.800,00 |
| 5 | Чишћење фасаде компресором или четкама ради скидања наслага прљавштине, премаз подлогом и фарбање спољном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити потребну скелу, сав рад и материјал (дато само две фасаде ка улицама). Обрачун по m² | m² | 170 | 625,00 | 106.250,00 |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ЦИГАНМАЛА: | 214.150,00 |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА |
| Редни број | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Вредност |
| 1 | Разбијање дела постојећег бетонског прилаза на главни улаз дечијег диспанзера у ширини од 1,50 m. паралелно са улицом. Сав шут утоварити у возило и одвести на депонију удаљену до 5,0 км. Обрачун по m² | m² | 13 | 650,00 | 8.450,00 |
| 2 | Израда новог бетонског прилаза ка главном улазу у дечији диспанзер преко постојећег. До улице прилаз се равна са постојећим бехатоном, а до објекта је раван са првим степеником. У постојећи бетон преко кога се ради нови забушити по четири анкера на сваки квадратни метар. Нова плоча је дебљине од 10 до 12 цм, армирана мрежом Q131, од бетона MB 20 MPa. Горњу површину финиширати метлањем. Ценом обухватити и подизање постојеће шахте, као и израду бочне рампе, а све према скици. Обрачун по m² | m² | 36 | 2.100,00 | 75.600,00 |
| 3 | Израда новог тротоара на делу пролаза ка Дому здравља. Почетну висину новог тротоара прилагодити коти главног улаза са формирањем једног степеника разлике. У постојећи бетон преко кога се ради нови забушити по четири анкера на сваки квадратни метар. Нова плоча је дебљине од 10 до 12 цм, армирана мрежом Q131, од бетона MB 20 MPa. Горњу површину финиширати метлањем. Ценом обухватити и подизање постојеће шахте, као и израду степенице према Дому здравља, а све према скици. Обрачун по m² | m² | 67 | 2.100,00 | 140.700,00 |
| 4 | Поправка оштећене атике на делу ка Дому здравља. Финална обрада као постојећа атика. Ценом обухватити сав потребан рад, материјал и скелу. Обрачун паушално | kom. | 1 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 5 | Поправка оштећене бетонске сокле (да би се спречило продирање воде у пукотине). Финална обрада као постојећа. Ценом обухватити сав потребан рад и материјал. Обрачун паушално | kom. | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6 | Чишћење фасаде компресором или четкама ради скидања наслага прљавштине, премаз подлогом и фарбање спољном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити потребну скелу, рад и материјал. Обрачун по m² вертрикалне пројекције фасаде. | m² | 700 | 335,00 | 234.500,00 |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА: | 485.250,00 |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ПРИЈЕВОР |
| Редни број | Н А З И В | Јединица мере | Количина | Једнична цена | Вредност |
| 1 | Скидање постојећих дрвених врата. Сав шут утоварити у возило и одвести на депонију удаљену до 5,0 км. Обрачун по комаду | kom. | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 |
| 2 | Израда и уградња нових врата од ПВЦ профила, димензија 90/195 цм. према шемама браварије. Обрачун по комаду | kom. | 4 | 25.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Израда шпалетни око нових врата. Обрачун по m' | m' | 24 | 1.200,00 | 28.800,00 |
| 4 | Фарбање зидова на којима су уграђена нова врата дисперзивном бојом у тону као постојећи, са претходном обрадом шпалетни глетовањем да би се изједначиле са постојећим зидом. Обрачун по m² | m² | 80 | 650,00 | 52.000,00 |
| 5 | Чишћење постојеће бетонске темељне сокле у висини од око 25 цм. (између камених блокова темељног зида и малтерисаног дела зида), од подлубурене боје и делова бетона који се круни. Након чишћења извршити премазивање тог дела пенетрационим премазом и поправку цементним репаратур малтером. Обрачун по m' | m' | 40 | 1.500,00 | 60.000,00 |
| 6 | Бојење претходно репариране сокле спољном бојом у тону по избору инвеститора. Обрачун по m' | m' | 40 | 450,00 | 18.000,00 |
| 7 | Обијање оштећених бетонских делова на подној плочи терасе објекта. Након извршеног обијања извршити поправку цементним репаратур малтером. Обрачун паушално | kom. | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 8 | Скидање постојећег димњака са објекта до нивоа крова и затварање отвора црепом као постојећи. Обрачун паушално | kom. | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 9 | Чишћење постојеће металне ограде на тераси и рукохвата до потпуног скидања трагова корозије, фарбање заштитном антикорозивном бојом у два премаза и финално уљаном бојом у два премаза у тону по избору инвеститора. Обрачун по m' | m' | 6 | 1.250,00 | 7.500,00 |
| УКУПНО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ПРИЈЕВОР: | 296.800,00 |
|  | РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА | 725.500,00 |
|  | РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЕДИЦИНЕ РАДА | 295.000,00 |
|  | РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ЦИГАНМАЛА | 214.150,00 |
|  | РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА | 485.250,00 |
|  | РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ПРИЈЕВОР | 296.800,00 |
|  | УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а: | 2.016.700,00 |

- Основни подаци о понуђачима:

Укупан број поднетих понуда:  1

| Назив/име понуђача и адреса |
| --- |
| Благовремене понуде | Неблаговремене понуде |
|  | Занатска задруга “Универзал” - Чачак | / |

- Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:  Није их било.

- Образложење у случају одбијања понуде због неуобичајено ниске цене: /

- Начин примене методологије доделе пондера

Критеријум за оцењивање понуде је  “најнижа понуђена цена“

| Н А З И В | Укупна вредност радова на објектима Дома здравља |
| --- | --- |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДОМА ЗДРАВЉА |  |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ МЕДИЦИНЕ РАДА |  |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ЦИГАНМАЛА |  |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ДЕЧИЈЕГ ДИСПАНЗЕРА |  |
| РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ АМБУЛАНТЕ ПРИЈЕВОР |  |
| Занатска задруга "Универзал" - Чачак | 2.009.860,00 |